## Slide 1: 实验六、三片式摄影物镜设计
《光学设计》实验
主讲人: 徐琳琳 博士

## Slide 2: 目录
1. 实验目的
2. 实验要求
3. 三片式摄影物镜初始结构计算方法

## Slide 3
1. 实验目的
1. 掌握用初级像差理论计算柯克三片式摄影物镜的初始结构的方法；
2. 掌握使用ZEMAX光学设计软件对柯克三片式摄影物镜进行建模和优化的方法。

## Slide 4
2. 实验要求
1）柯克三片式摄影物镜的焦距、相对孔径和全视场分别为：100mm、1/4.5和40°;
2）柯克三片式摄影物镜的最大视场像面光斑半径不大于45μm，最大相对畸变：≤4%；

## Slide 5: 3. 三片式摄影物镜初始结构计算方法
镜头初始结构的获取方法：
基于初级像差理论的计算法；
基于查资料法；
基于经验法；

## Slide 6: 1. 三片式摄影物镜初始结构计算方法
步骤1：确定三片式摄影物镜的型式
采用常用的“+-+”型式，即两个正光焦度的单透镜中间夹一块负焦度的单透镜；该种类型的物镜能校正所有像差，且结构简单，是比较常用的一种物镜。
要点：
正负透镜组合可以降低球差；
三片式摄影物镜结构示意图

## Slide 7: 3. 三片式摄影物镜初始结构计算方法
步骤2：基于薄透镜系统的初级像差理论，计算透镜的结构参数
即计算3个透镜的6个球面的半径r1，r2，r3，r4，r5，r6，透镜的高度参数h1，h2，h3，以及透镜间的间隔d1和d2；
由初级像差理论可知，单透镜的初级场曲系数SIV，初级位置色差系数CI以及初级倍率色差系数CII只与透镜的材料和光焦度有关，因此可基于下述三个像差方程计算镜头的初始结构：
其中：
φ1，φ2和φ3分别是三个透镜的光焦度（即透镜焦距的倒数）；
n1，n2和n3分别是三个透镜的折射率；
v1，v2和v3分别是三个透镜的阿贝常数；
h1，h2和h3分别是轴上点边缘近轴光线（第一辅助光线）在三个透镜上的投射高度；
hp1，hp2和hp3分别是最大视场主光线（第二辅助光线）在三个透镜上的投射高度；
ΣSIV，ΣCI，ΣCII分别物镜的初级场曲系数和，初级位置色差系数和以及初级倍率色差系数和；
= 0
= 0
= 0
（1）

## Slide 8: 3. 三片式摄影物镜初始结构计算方法
并结合焦距方程：
h1φ1+h2φ2+h3φ3 =h1φ （2）
其中， φ为物镜的光焦度。
同时，假设第二块透镜的边框即为孔径光阑（该设置便于消色差、慧差以及畸变）：
以及透镜间的间隔相等（像差优化时可释放该要求），即d1=d2：
；（ ）
最后，结合镜头的光学特性参数要求（即焦距f’和相对孔径D/ f’），
先计算φ1，φ2，φ3，h1，h2，h3，d1和d2;
再计算r1，r2，r3，r4，r5，r6;
至此，三片式摄影物镜的初始结构已计算完毕。
hp2 = 0
hp1= -hp3
（3）
（4）
透镜的（德国肖特玻璃）材料（常用组合）：
透镜1（SK4）：（n1，v1）=（1.61272，58.63）
透镜2（F7） ：（n2，v2）=（1.62536，35.56）
透镜3（SK4）：（n3，v3）=（1.61272，58.63）

## Slide 9
步骤3：利用ZEMAX光学设计软件优化初始结构
将3个透镜半径的参数值r1，r2，r3，r4，r5，r6以及透镜间的间隔d1和d2输入到ZEMAX软件进行仿真优化，进一步的消像差，直至结构满足实验要求。
注意：虽然在前面计算出了透镜的高度参数h1，h2，h3，但是实际的透镜口径由入瞳直径决定，故三个透镜的口径将由入瞳直径决定，即中间负透镜的口径，因此系统的入瞳直径的值与h2相等。
思考：透镜的厚度如何确定？
3. 三片式摄影物镜初始结构计算方法

## Slide 10
4. 报告要求
1）给出完整的计算过程
2）给出完整的优化过程
3）在BB上提交实验报告