## Slide 1: 实验二、共射极单管放大电路的研究
授课教师：徐琳琳

## Slide 2
目录
Contents
（1）三极管介绍
（2）实验目的
（3）实验内容

## Slide 3
美国贝尔实验室的巴丁、肖克利、布莱顿（1947年）因发明晶体三极管
同获1956年诺贝尔物理学奖。
第一个晶体三极管（锗材料）
三极管的出现，使得PN结的应用发生了质的飞越；
三极管是电子电路中的核心器件之一，被称为电子线路的灵魂；
三极管的主要应用：信号放大、振荡、开关器件、各种集成电路等。
（1）三极管介绍
巴丁、肖克利、布莱顿（自左向右）

## Slide 4: （1）三极管介绍
真空管、晶体管、集成电路的对比图

## Slide 5
P
N
P
N
P
N
发射区
基区
集电区
发射结
集电结
发射极
基极
集电极
NPN型双极型三极管
PNP型双极型三极管
三个区（发射区、基区和集电区）
三个电极（发射极、基极和集电极）
两个PN结（发射结和集电结）
两种载流子（电子和空穴）参与导电（即双极型）
E
B
C
E
B
C
基于平面工艺的NPN三极管示意图
鍺管反向漏电流大（几百μA），承受的温度低（~100°C）；
硅管反向漏电流小（ <1μA ），承受的温度高（~200°C）；
结论：硅管比鍺管质量好，应用更广泛！
~几百μm
几~ 几十μm
（1）三极管介绍

## Slide 6
三极管实现电流放大作用的内部条件：
1）发射区掺杂浓度最高（约为基区的几十~几百倍），利于发射载流子；
2）基区低掺杂、面积小、厚度薄（3~30μm），便于发射区扩散的载流子通过；
3）集电区掺杂浓度最低，且面积大，便于收集发射区扩散的载流子，形成大的集电极电流。
三极管实现电流放大作用的外部条件：
1）发射结正偏（利于扩散电子，扩散电流为Ie）；
2）集电结反偏（便于收集发射区扩散而来的电子，形成集电极电流Ic）。
NPN三极管内部载流子运动示意图
（1）三极管介绍

## Slide 7
基区电流（主要是电子和空穴的复合产生的复合电流）
IB = IE – IC ;（ IB ≈ IB1 ；IC ≈ ICN1 ）
由于基区很薄，且为低掺杂，而集电区面积很大，掺杂浓度相对较高，所以，三极管工作在放大条件下的时候有（β为三极管的放大倍数）：
IC = β * IB
微小的基极电流可控制较大的集电极电流，故双极型三极管属于电流控制器件；
同时满足内部条件和外部条件的三极管方具有电流放大能力。
E
B
C
IE
IB
IC
（1）三极管介绍

## Slide 8
三极管的输入特性 即：VCE为不同的定值时，IB与VBE之间的关系。
双极型三极管的输入特性（小功率）
VCE<1V时，曲线右移：
原因：由于基区很薄，发射区注入基区的电子一部分会穿过集电结，形成集电极电流，同时在基区参与复合的载流子数量减少，导致相同VBE下，随着VCE的增加，IB减小。
VCE≥1V时，曲线不变：
原因：发射区注入基区的电子绝大部分会越过集电结到达集电区，形成的集电极电流IC不再变化，因而，发射结的伏安特性不再随VCE的变化而变化。

## Slide 9
三极管的输出特性
即：IB为不同的定值时，IC与VCE之间的关系。
VCE（sat） ~ 0.3V
双极型三极管的输出特性（小功率）
截止区：
条件：发射结未正向导通，集电结反偏；
特点：IB = 0 , IC=0。
饱和区：（VCE≤0.3V）
条件：发射结正向导通，集电结正偏；
特点：IC与IB和VCE同时相关。
放大区：（VCE>0.3V）
条件：发射结正偏，集电结反偏；
特点：IC =β* IB。
模拟电路中，三极管主要工作在放大状态，做放大器元件用；
数字电路中，三极管只用到截止与饱和两种状态，做开关元件用；

## Slide 10
E
B
C
IE
IB
IC
E
B
C
IE
IB
IC
Us
E
B
C
IE
IB
IC
Uo
Us
Uo
E
B
C
IE
IB
IC
Us
Uo
（放大直流信号）
（有零漂）
（可降低零漂，但影响基极电势）
（双电源电源供电，麻烦！
输出有直流分量，不行！）
~

## Slide 11
电阻分压式静态工作点稳定的共射极单管放大电路图(本实验电路)

## Slide 12: （2）实验目的
分析共射极放大电路的性能，加深对共射极放大电路放大特性的理解；
学习共射极放大电路静态工作点的调试方法，分析静态工作点对放大器性能的影响；
掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻、通频带及最大不失真输出电压的测试方法。
实验主角：晶体三极管

## Slide 13: （3）实验内容
电阻分压式工作点稳定的共射极单管放大电路图
RB1和RB2：
组成分压电路构成三极管T的偏置电路，用来固定基极电位。
RE1和RE2：
用于稳定放大器静态工作点；
RB1、RB2、RC、RE1、RE2：
构成放大器直流通路；
C1、C2：
耦合电容，隔直流，通交流；
CE：
旁路电容，起去耦作用，其存在与否直接影响电压放大倍数。
放大的本质是能量的控制与转换；
思考：能量从哪里来？直流电源！

## Slide 14: 1）静态工作点的测试
VBEQ≈0.7V
*实验报告第一题*
方法：
不考虑输入输出；
电容断路；
三极管T的静态工作点计算方法：
VCQ=VCC－ICQ*RC
VBQ≈VBEQ＋IEQ*（RE1＋RE1）
VEQ≈IEQ*（RE1＋RE1）
注意：静态工作点是直流量，需用直流电压表和电流表测量！
放大电路要有合适的静态工作点！
（动态由静态决定，直流是交流的前提！）

## Slide 15: 2）测量电压放大倍数Av
负载会影响放大倍数？！
这怎么能行？！
怎么解决？？？
（实验五可以解决，敬请期待！）

## Slide 16: 3）观察静态工作点对输出波形失真的影响(带负载)
调节Rp，使三极管分别处于截止区和饱和区（使VCQ分别为最大和最小，也即Rp旋至最大和最小），输入端B点输入f=1kHz的正弦信号，从零逐渐加大输入信号幅度，用示波器观察和记录输出波形数据。

## Slide 17
4） 测量最大不失真输出电压(带负载)
在输出波形刚好不失真的情况下，用示波器测量此时输出的峰-峰值。
放大的前提是输出不能失真！
思考：如何保证不失真？

## Slide 18
5） 测量输入电阻和输出电阻
输入电阻：
输出电阻：
输入输出电阻测量简化示意图
*依据：戴维南定理*

## Slide 19
半功率点！
放大电路的频率传输特性
6） 测量幅频特性（通频带概念）
通频带产生的原因：
1）电容具有频率特性
2）二极管有电容效应（扩散电容和势垒电容）

## Slide 20: 交流通路
7） 旁路电容CE对放大电路放大倍数的影响
=>
交流小信号模型

## Slide 21: 实验注意事项
电解电容分正负：长脚为正，短脚为负； 电容身上有一条白色带，写有-号
峰峰值？有效值？ 二者关系；
电位器： 物理上的滑动变阻器
三极管的引脚：e、b、c