## Slide 1
半导体器件导论-实验四
主讲人：徐琳琳
邮 箱：xulinalec@163.com

## Slide 2
主要内容
PIN二极管介绍
实验四、PIN二极管特性仿真 （4学时）

## Slide 3
1. PIN二极管介绍

## Slide 4
PIN二极管介绍
Electrode
Electrode
N-
PIN diode
P+
N+
d
常用的PIN管的结构为P+N-N+。
N-层的作用
提高耐压；
N+层的作用
低掺杂的半导体与金属电极之间是整流接触或肖特基接触，而非欧姆接触，这不利于电流的流入和流出；
相比P+P -N+型PIN二极管，其优势为：
工艺上更容易实现（中子嬗变工艺）；
对于给定的工作电压要求，器件更薄；
①
②
③
：P+N-结
：N-N+结
：电子和空穴复合区域
正偏时，③区中存储有大量自由电荷！

## Slide 5
2. Lab 4、Simulation of the PIN diode
Doping：
P：1×1018原子/cm3；
I ：5×1010原子/cm3；
N：1×1018原子/cm3；
Electrode1
Electrode 2
I
P
N
d
Requirements: Simulate the reverse breakdown voltage of the PIN diode when d=0, 0.2, and 0.4 micrometers, and plot the relationship between the breakdown voltage of the PIN diode and d.

## Slide 6
参考代码
#定义区域
region num = 1 y.min = 0 y.max = 0.9 material = silicon
region num = 2 y.min = 0.9 y.max = 2.9 material = silicon
region num = 3 y.min = 2.9 y.max = 3.8 material = silicon
#定义掺杂分布
doping region = 1 p.type uniform conc = 1e18
doping region = 2 n.type uniform conc = 5e10
doping region = 3 n.type uniform conc = 1e18
注意：
1. method newton trap maxtrap=10 climit=1e-4 （适当调整maxtrap的值）；
2.适当调整结区的mash疏密程度
3.在仿真击穿电压的时候，先大致的选一个范围大的负电压范围，在仿真截断处可以大致判断击穿电压的位置，然后在该处附近的电压的step调尽可能的小一些。

## Slide 7
欢迎交流！